Администрация

Муниципального образования

Судьбодаровский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2013 №  22

с.Судьбодаровка

Об утверждении  схемы водоснабжения

муниципального образования Судьбодаровский

сельсовет  Новосергиевского  района

Оренбургской  области

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г № 131 - ФЗ  " Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  " Федеральным  законом  от 07.декабря 2011 года  № 416 - ФЗ " О водоснабжении  и водоотведении" , Постановление Правительства РФ  от 05.09.2013г № 782 " О схемах  водоснабжения и водоотведения " :

- Утвердить схему  водоснабжения муниципального  образования Судьбодаровский сельсовет Новосергиевского  района Оренбургской области.

- 2. Определить  единой организацией  в  сфере  холодного  водоснабжения в муниципальном  образования Судьбодаровский сельсовет   МУП  " Новосергиевское  ЖКХ"  Новосергиевского  района Оренбургской области.

.

3. Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования (  обнародования ).

Глава  муниципального  образования                                   Ю. В. Осипов

Разослано:  Прокуратура  , Орготдел ,МУП  " Новосергиевское  ЖКХ "

|  | Приложение к постановлению администрации МО Судьбодаровский сельсовет 29.11.2013 № 22-П |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУДЬБОДАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

- Общие положения

Наименование

Схема водоснабжения  Судьбодаровского  сельсовета  Новосергиевского района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация муниципального образования Судьбодаровский  сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области.

Местонахождение объекта

Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район, Судьбодаровский сельсовет .

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Генеральный план Судьбодаровского  сельсовета  Новосергиевского района.

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели разработки схемы

Целями разработки схемы являются:

-	обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

-   развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	выбор оптимального варианта развития водоснабжения   и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения  сельского поселения  до 2023года

-         увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения ;

-	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения муниципального образования Судьбодаровский  сельсовет в целом;

-	установка приборов учёта;

Сроки и этапы реализации схемы

- частичная перекладка износившихся сетей;

- устройство скважин;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития муниципального образования.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования Судьбодаровский  сельсовет  Новосергиевского района в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Судьбодаровский  сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Судьбодаровский  сельсовет  объединяет территории 6 сельских населенных пунктов: с.Судьбодаровка , с.Камышка , с.Ахмерово, с.Новоахмерово, с.Приуранка , пос  Нижний  Кунакбай  . Административным центром Судьбодаровского  сельсовета является  с. Судьбодаровка .

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Площадь муниципального образования   Судьбодаровский  сельсовет составляет 33452 ,0 га.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 1334 человека, из них в  с. Судьбодаровка – 728 человека.

Жилищный фонд муниципального образования Судьбодаровский  сельсовет  на 01.01.2013 года составляет 27793 м2. Количество жилых домов –450  ед., в том числе благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением 25600 м2 .

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

с. Судьбодаровка

имеет централизованную систему водоснабжения. Более 90% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройки, пользуются водозаборными колонками, установленными на водосети в количестве 10 шт., а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки с. Судьбодарока служат подземные воды. Водозабор состоит из 8 скважин построенных в 1971-2001 годах. Установленная производственная мощность насосных станций подъема 5,21 тыс. м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 75%. Практически 90 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 4,630 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составят 43-55 %.

На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

Населенные пункты с.Камышка, с.Ахмерово, с.Приуранка, с. Новоахмерово , пос. Нижний  Кунакбай имеют собственные  скважины для забора воды и централизованную систему водоснабжения.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей СНиП 2.04.-84* исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расчетом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расчетом воды 25 л/сек. Суммарный расчет воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает заправку  пожарного  автомобиля . Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17.СНиП 2.04.02-84*).

Перечень источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Город (район) подразделение | Месторасположение водоисточников на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Напор сети (м) | Расход (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | С. Судьбодаровка ПЧ | ул. Советская напротив автогаража | 25 | 15,6 | МО «Судьбодаровский сельсовет» |
| 2 | С. Судьбодаровка ПЧ | ул. Советская напротив дома № 36 | 25 | 15,6 | МО «Судьбодаровский сельсовет» |
| 3 | С. Судьбодаровка ПЧ | ул. Грейдерная напротив ЦРМ | 25 | 15,6 | МО «Судьбодаровский сельсовет» |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Скважина, с. Судьбодаровка, ул. Школьная | 1971-2001 | 7,21 | 50-90 м | - |
|  | Скважина, с. Судьбодаровка, ул. Набережная | 1971-2001 | 7,21 | 50-90 м | - |
|  | Скважина, с. Приуранка, ул. Советская | 1971-2001 | 7,21 | 50-90 м | - |
|  | Скважина,пос.Нижний Кунакбай , ул. Центральная | 1971-2001 | 7,21 | 50-90 м | - |
|  | Скважина, с. Ахмерово, ул. Подгорная | 1971-2001 | 7,21 | 50-90 м | - |
|  | Скважина, с. Камышка, ул. Мира | 1971-2001 | 7,21 | 50-90 м | - |
|  | Скважина, с. Новоахмерово, ул. Улькарская | 1971-2001 | 7,21 | 50-90 м | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1980 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный и прогнозный периоды.

## 1.2 Существующее водопотребление

1.2.1 Нормативы потребления.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях расположенных на территории муниципального образования Судьбодаровский  сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области установлены Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N 686-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услугна территории Оренбургской области» (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п, от 05.07.2013 N 578-п)

Таблица 3

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,56 | 4,35 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 | 2,89 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 2,43 | - |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 1,06 | - |
| 5 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 0,91 | - |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения  на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Количество населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | С. Судьбодаровка | 731 | 10 | 741 |
| 2 | С. Камышка | 175 | 5 | 480 |
| 3 | С. Ахмерово | 162 | 3 | 165 |
| 4 | С. Приуранка | 96 | 0 | 96 |
| 5 | С. Новоахмерово | 116 | 3 | 119 |
| 6 | Пос . Нижний Кунакбай | 54 | 0 | 54 |
|  | Итого: | 1334 | 21 | 1355 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития муниципального образования Судьбодаровский  сельсовет Новосергиевского района источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов  жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для муниципального образования Судьбодаровский  сельсовет Новосергиевского района принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения ;

- существующий сохраняемый мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения»и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

- Первоочередными мероприятиями для МО Судьбодаровский  сельсовет являются:

- - принятие мер для получения чистой питьевой воды. Эти меры должны приниматься как по изысканию новой единой площадки для водозабора вне жилых и производственных зон, так и по очистке воды из существующих водозаборов и установлению соответствующих зон режима.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить действующие и планируемые  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.